MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10/2007.(XII.14.)  SZÁMÚ RENDELETE

A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Muraszemenye község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi törvény felhatalmazása alapján az alább következő rendeletet alkotja meg a község helyi építési szabályzatáról.

1.§

A helyi építési szabályzat hatálya

(1)	Jelen helyi építési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Muraszemenye község közigazgatási területére terjed ki.

(2) 	A község igazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni csak a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban: OTÉK) és a vonatkozó egyéb előírások betartásával, valamint e Szabályzat és az annak mellékletét képező szabályozási terv (továbbiakban: Terv) együttes alkalmazásával szabad.

(3)	Jelen Szabályzatban a dőlt betűvel feltüntetett, a szabályozás tárgyára vonatkozó jogszabályok tájékoztatás céljából szerepelnek, azok bármely későbbi módosítását, illetve a helyükbe lépő, hasonló ügyeket szabályozó jogszabályokat a hatálybalépést követően értelemszerűen kell figyelembe venni az adott Szabályzati helyeken.

2.§

Kötelezően betartandó és javasolt tervi elemek

- A Tervben kötelezően betartandók

  - a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek és határvonalaik,

  - a területfelhasználási egységek területei és határvonalaik,

  - az építési övezetek területei és határvonalaik,

  - a védelemre szánt területek és határvonalaik,

  - a szabályozási vonalak,

  - valamint a Terv és alaptérképének mindazon ábrázolásai, jelzései, amelyekre vonatkozóan a Szabályzat kötelezően betartandó előírásokat fogalmaz meg.

(2)	A Tervben javaslatként szereplő meghatározásokat a hatósági engedélyezési és egyéb államigazgatási eljárások során figyelembe kell venni.

3.§

A Szabályzat és a Terv alkalmazása építésügyi hatósági eljárásokban

(1)	Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat a 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet és a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet szerint kell lefolytatni az e Szabályzatban foglalt kiegészítésekkel.

(2)	A falusias lakóterület építési övezeteibe és a településközpont vegyes építési övezetbe sorolt területeken az építési engedélyezési tervdokumentációnak a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott rendeletben foglaltakon felül tartalmaznia kell az építendő létesítmény és a mindkét oldali közvetlenül szomszédos telken lévő építmények utcai homlokzatát tartalmazó utcahomlokzat-szakaszt M=1:200 léptékben.

(3)	Az építési engedély iránti kérelemhez minden esetben csatolni kell egy M=1:200 léptékű helyszínrajzot, amelyen jelölni kell a szomszédos telkeket beépítésükkel, a kerítéseket, a jellegzetes növényzetet és a felszíni víz elvezetésének megoldásait.

(4)	Ahol a Szabályzat a beépítés mértékével vagy más szabályozási elemmel összefüggésben épület vagy építmény alapterületét említi, azon az OTÉK meghatározása szerint a beépítési mérték számításánál figyelembe veendő területet kell érteni.

4.§

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, terület felhasználási egységek

(1) 	A Tervben Muraszemenye község közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre oszlik.

(2)	A beépítésre szánt területek az alábbi, az OTÉK-ban szereplő terület felhasználási módokra, területegységekre oszlanak:

- falusias lakóterület;

- településközpont vegyes terület;

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület;

- hétvégi házas üdülőterület;

- különleges terület.

(3)	A beépítésre nem szánt területek, a Tervben ábrázolt módon az alábbi, az OTÉK szerinti, terület felhasználási egységekre oszlanak:

- közlekedési és közmű terület;

- zöldterület;

- erdőterület;

- védő erdő

- védett erdő

- gazdasági erdő

- nem üzemtervezett erdő

- mezőgazdasági terület;

- kertes mezőgazdasági terület

- általános használatú mezőgazdasági terület

- vízgazdálkodási terület.

Beépítésre szánt területek és építési övezeteik

5.§

Falusias lakóterület

(1) 	A községben a falusias lakóterület területfelhasználási módú terület a Tervben jelölt határok szerint öt építési övezetre oszlik:

- Cserneci falusias lakóövezet (Lf1);

- Felsőszemenyei falusias lakóövezet (Lf2);

- Felsőszemenye nyugati falusias lakóövezet (Lf3);

- Alsószemenyei falusias lakóövezet (Lf4);

- Aligvári falusias lakóövezet (Lf5).

(2)	A terület felhasználási mód területén az OTÉK szerint elhelyezhető építmények közül nem létesíthető üzemanyagtöltő, illetőleg semmilyen olyan létesítmény, amelynek a káros környezeti hatása meghaladja a jogszabályokban megszabott határértékeket. Ezt az előírást a hatósági engedélyezési eljárások során – az érdekelt államigazgatási szervek és szakhatóságok bevonásával – mindenkor érvényesíteni kell, ha bármely káros hatás bekövetkezésének veszélye felmerül.

(3)	A terület felhasználási mód területén a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglalt vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékek tartandók be. A levegőtisztaság tekintetében a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó légszennyezési határértékek tartandók be.

(4)	A terület felhasználási mód területén épület építésére csak akkor adható építési engedély, ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (6) bekezdésben foglaltaknak, kivéve az Aligvári falusias lakóövezetet (Lf5).

Cserneci falusias lakóövezet (Lf1)

(5)	A Cserneci falusias lakóövezet (Lf1) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt, túlnyomóan beépült részei.

(6)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (2) és (3) bekezdéseinek betartásával kell lefolytatni.

1. táblázat

| Lf1 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb* | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló (szabadon álló)• | 700 | 800+800 | Ú: 16 (24) • | 30+15 | 50 | - | 4,50 |
|  |  |  | K: 12 (24) • |  |  |  |  |

*a beépítés mértékénél maximálisan figyelembe vehető

„Ú” újonnan kialakítandó telkek esetében

„K” már kialakult telkek esetében

• (szabadon álló beépítési mód 24,00 méter telekszélességtől)

(7)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek az 1. táblázat értékeinek, azaz legalább 700 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 12,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(8)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek az 1. táblázat értékeinek, azaz legalább 700 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

(9)	Az építési övezet területén, azokon a már kialakult és beépült telkeken, amelyek nem elégítik ki a (8) bekezdésben foglaltakat, és

- amelyeken a beépítés mértéke nem éri el az építési telkeknél megszabott felső határértéket, lehetőség van a bővítésre a beépíthetőség határértékéig, az épület szélességi mérete nem növelhető;

- amelyeken a beépítés mértéke eléri, illetve meghaladja az építési telkeknél megszabott felső határértéket az épületek felújítására, átalakítására csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

- Az építési övezet területén a hrsz.: 801 útról nem nyitható építési telek. Az építési övezet területén a hrsz.: 894 (Akácfa utca) belterületi út mentén abban az esetben helyezhető el új építmény, amennyiben az nem kerül 50 méternél közelebb a Csörnyeföldi-patakhoz.

(11)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

- lakóépület;

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

- szálláshely szolgáltató épület;

- kézműipari építmény;

- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

- sportépítmény;

- az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület;

- továbbá melléképítmények.

Építmények elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(12)	Az építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

- a telek beépítettségének mértéke 800 m2 telekterületre vonatkozóan 30%, az ennél nagyobb telekterületre vonatkozóan 1600 m2-ig további 15%. Legfeljebb két építmény létesíthető. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre csak abban az esetben adható engedély, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a beépítésnél figyelembe vehető telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 24,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 24,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az épületek előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakaszon, foghíjtelek beépítése esetén valamely szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

- az építés helyének utcavonaltól mért hossza nem haladhatja meg a 80,00 métert. A telkeknek az utcavonaltól mért 80,00 méteres mélységén túl semmilyen épület vagy építmény nem helyezhető el.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 4,50 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg az 5,50 métert.

- az OTÉK előírásai szerint számított és kialakított parkolóhelyeket a telken belül kell biztosítani, lakó (üdülő) épületek esetében kizárólag csak a hátsókertben, vagy a lakó (üdülő) épülettel egybeépített módon.

Felsőszemenyei falusias lakóövezet (Lf2)

(13)	A Felsőszemenyei falusias lakóövezet (Lf2) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt, túlnyomóan beépült részei.

(14)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (2) és (3) bekezdéseinek betartásával kell lefolytatni.

2. táblázat

| Lf2 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb* | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló (szabadon álló)• | 800 | 1000+1000 | Ú: 16 (24) • | 25+10 | 50 | - | 4,50 |
|  |  |  | K: 12 (24) • |  |  |  |  |

*a beépítés mértékénél maximálisan figyelembe vehető

„Ú” újonnan kialakítandó telkek esetében

„K” már kialakult telkek esetében

• (szabadon álló beépítési mód 24,00 méter telekszélességtől)

(15)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 2. táblázat értékeinek, azaz legalább 800 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 12,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(16)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 2. táblázat értékeinek, azaz legalább 800 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

(17)	Az építési övezet területén, azokon a már kialakult és beépült telkeken, amelyek nem elégítik ki a (16) bekezdésben foglaltakat, és

a)	amelyeken a beépítés mértéke nem éri el az építési telkeknél megszabott felső határértéket, lehetőség van a bővítésre a beépíthetőség határértékéig, az épület szélességi mérete nem növelhető;

- amelyeken a beépítés mértéke eléri, illetve meghaladja az építési telkeknél megszabott felső határértéket az épületek felújítására, átalakítására csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

- Az építési övezet területén a hrsz.: 119/1 útról nem nyitható építési telek. Az építési övezet területén a hrsz.: 1074 belterületi út mentén abban az esetben helyezhető el új építmény, amennyiben az nem kerül 40 méternél közelebb, a hrsz.: 1147 belterületi út mentén abban az esetben helyezhető el új építmény, amennyiben az nem kerül 80 méternél közelebb  a beépítésre szánt terület határához.

(19)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

a)	lakóépület;

b)	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

- szálláshely szolgáltató épület;

- kézműipari építmény;

- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

- sportépítmény;

- az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület;

- továbbá melléképítmények.

Építmények elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(20)	Építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

a)	a telek beépítettségének mértéke 1000 m2 telekterületre vonatkozóan 25%, az ennél nagyobb telekterületre vonatkozóan 2000 m2-ig további 10%. A lakó (üdülő) épület mellett legfeljebb még egy építmény létesíthető. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre csak abban az esetben adható engedély, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a beépítésnél figyelembe vehető telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 24,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 24,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az épületek előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakaszon, foghíjtelek beépítése esetén valamely szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

- az építés helyének utcavonaltól mért hossza nem haladhatja meg a 80,00 métert. A telkeknek az utcavonaltól mért 80,00 méteres mélységén túl semmilyen épület vagy építmény nem helyezhető el.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 4,50 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg az 5,50 métert.

- a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint, telken belül kell biztosítani, de kizárólag csak a hátsókertben, vagy a lakó (üdülő) épülettel egybeépített módon.

Intézményi funkciójú épületek elhelyezésére vonatkozó előírások

(21) 	A Felsőszemenyei falusias lakóövezet (Lf2) építési övezeten belül elhelyezhető épületek közül intézménynek minősülnek jelen Szabályzat értelmében a

a)	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

b)	szálláshely szolgáltató épület;

- kézműipari építmény;

- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

- sportépítmény.

(22)	Az Lf2 építési övezeten belül intézmény elhelyezésére alkalmasnak minősül az az építési telek, amelynek utcavonalban mért szélessége legalább 16,00 méter, területe legalább 1000 m2, valamint megközelíthető belterületi közútról, vagy belterületi magánútról.

(23)	Az Lf2 építési övezeten belül az intézmény elhelyezésére alkalmasnak minősülő építési telkekre akkor alkalmazhatók az intézményi funkciójú épületek elhelyezésére vonatkozó előírások, ha az ezen előírások szerint számított szintterület 100%-a megfelel a (21) bekezdés szerinti funkcióknak.

(24)	Intézmény elhelyezésére alkalmas építési telken

- a telek beépítettségének mértéke 2000 m2 telekterületre vonatkoztatva 40%, az ezt meghaladó telekterület a beépítési mérték számításánál nem vehető figyelembe. A telken több épület is létesíthető, de ez esetben a legnagyobb alapterület az épületek és építmények összes beépített területével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre engedély csak abban az esetben adható, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 200 m2-ére legalább egy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 24,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 24,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az építés helyének utcavonaltól mért hossza nem haladhatja meg a 80,00 métert. A telkeknek az utcavonaltól mért 80,00 méteres mélységén túl semmilyen épület vagy építmény nem helyezhető el.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 6,50 méter lehet.

- az OTÉK előírásai szerint számított és kialakított parkolóhelyeket a telken belül kell biztosítani.

(25)	A 400 m2-t meghaladó alapterületű intézmény elhelyezéséhez minden esetben elvi építési engedélyre kell kérelmet benyújtani, amely a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott rendeletek tartalmi követelményein túl tartalmazza

- az érintett telek beépítési tervét és a szomszédos telkek beépítését 1:200 méretarányban

- a tervezett intézmény közterületi nézeteit, a szomszédos épületek homlokzatainak feltüntetésével 1:200 méretarányban.

(26)	A 400 m2-t meghaladó beépítésű intézmény elvi engedélyezésénél különös súllyal kell elbírálni a tervezett épületek tájba, falu-, illetve utcaképbe illeszkedését, a táj és a település meghatározó pontjairól, magaslatairól feltáruló látványát, az épülettömeg mindezeknek megfelelő tagolását.

Felsőszemenye nyugati falusias lakóövezet (Lf3)

(27)	A Felsőszemenye nyugati falusias lakóövezet (Lf3) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt részei.

(28)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (2) és (3) bekezdéseinek betartásával kell lefolytatni.

3. táblázat

| Lf3 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb* | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló, kialakult esetben ikres (szabadon álló)• | 900 | 1200 | 18 (24) • | 20 | 50 | - | 4,50 |

*a beépítés mértékénél maximálisan figyelembe vehető

• (szabadon álló beépítési mód 24,00 méter telekszélességtől)

(29)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 3. táblázat értékeinek, azaz legalább 900 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 18,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(30)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 3. táblázat értékeinek, azaz legalább 900 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 18,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

(31)	Az építési övezet területén, azokon a már kialakult és beépült telkeken, amelyek nem elégítik ki a (30) bekezdésben foglaltakat, és

  - amelyeken a beépítés mértéke nem éri el az építési telkeknél megszabott felső határértéket, lehetőség van a bővítésre a beépíthetőség határértékéig, az épület szélességi mérete nem növelhető;

  - amelyeken a beépítés mértéke eléri, illetve meghaladja az építési telkeknél megszabott felső határértéket az épületek felújítására, átalakítására csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

(32)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

a)	lakóépület;

b)	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

c)	szálláshely szolgáltató épület;

d)	kézműipari építmény;

e)	helyi oktatási, egészségügyi, szociális épület;

- az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület;

- továbbá melléképítmények.

Építmények elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(33)	Az építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

- a telek beépítettségének mértéke 1200 m2 telekterületre vonatkozóan 20%, az ennél nagyobb telekterületre nem vonatkozik beépítési %. Legfeljebb két építmény létesíthető. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre csak abban az esetben adható engedély, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a beépítésnél figyelembe vehető telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 24,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 24,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az épületek előkertje legalább 8,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakasz melletti beépítése esetén a szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 4,50 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg az 5,50 métert.

- az OTÉK előírásai szerint számított és kialakított parkolóhelyeket a telken belül kell biztosítani, lakó (üdülő) épületek esetében kizárólag csak a hátsókertben, vagy a lakó (üdülő) épülettel egybeépített módon.

Alsószemenyei falusias lakóövezete (Lf4)

(34)	Az Alsószemenyei falusias lakóövezete (Lf4) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt, túlnyomóan beépült részei.

(35)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (2) és (3) bekezdéseinek betartásával kell lefolytatni.

4. táblázat

| Lf4 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb* | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló (szabadon álló)• | 700 | 1000+1000 | Ú: 16 (24) • | 20+10 | 50 | - | 4,50 |
|  |  |  | K: 10 (24) • |  |  |  |  |

*a beépítés mértékénél maximálisan figyelembe vehető

„Ú” újonnan kialakítandó telkek esetében

„K” már kialakult telkek esetében

• (szabadon álló beépítési mód 24,00 méter telekszélességtől)

(36)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 4. táblázat értékeinek, azaz legalább 700 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 10,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(37)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 4. táblázat értékeinek, azaz legalább 700 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

(38)	Az építési övezet területén, azokon a már kialakult és beépült telkeken, amelyek nem elégítik ki a (37) bekezdésben foglaltakat, és

- amelyeken a beépítés mértéke nem éri el az építési telkeknél megszabott felső határértéket, lehetőség van a bővítésre a beépíthetőség határértékéig, az épület szélességi mérete nem növelhető;

- amelyeken a beépítés mértéke eléri, illetve meghaladja az építési telkeknél megszabott felső határértéket az épületek felújítására, átalakítására csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

- Az építési övezet területén a hrsz.: 667, valamint a hrsz.: 705 belterületi útról, és a hrsz.: 639 (Patak utca) beépítésre szánt terület határával párhuzamos szakaszáról nem nyitható építési telek. Az építési övezet területén a hrsz.: 636 (Patak utca) belterületi út Táncsics Mihály utcára merőleges szakasza mentén abban az esetben helyezhető el új építmény, amennyiben az nem kerül 40 méternél közelebb a beépítésre szánt terület határához.  A hrsz.: 706 belterületi út mentén abban az esetben helyezhető el új építmény, amennyiben az nem kerül 80 méternél közelebb a beépítésre szánt terület határához.

(40)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

a)	lakóépület;

b)	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

c)	szálláshely szolgáltató épület;

d)	kézműipari építmény;

e)	helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

- sportépítmény;

- az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület;

- továbbá melléképítmények.

Építmények elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(41)	Építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

- a telek beépítettségének mértéke 1000 m2 telekterületre vonatkozóan 20%, az ennél nagyobb telekterületre 2000 m2-ig további 10%. A lakó (üdülő) épület mellett legfeljebb még egy építmény létesíthető. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre csak abban az esetben adható engedély, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a beépítésnél figyelembe vehető telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 24,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 24,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az épületek előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakaszon, foghíjtelek beépítése esetén valamely szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 4,50 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg az 5,50 métert.

- A személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint, telken belül kell biztosítani, de kizárólag csak a hátsókertben, vagy a lakó (üdülő) épülettel egybeépített módon.

Intézményi funkciójú épületek elhelyezésére vonatkozó előírások

(42) 	Az Alsószemenyei falusias lakóövezet (Lf4) építési övezeten belül elhelyezhető épületek közül intézménynek minősülnek jelen Szabályzat értelmében a

a)	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

b)	szálláshely szolgáltató épület;

c)	kézműipari építmény;

d)	helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

e)	sportépítmény.

(43)	Az Lf4 építési övezeten belül intézmény elhelyezésére alkalmasnak minősül az az építési telek, amelynek utcavonalban mért szélessége legalább 16,00 méter, területe legalább 1000 m2, valamint megközelíthető belterületi közútról, vagy belterületi magánútról.

(44)	Az Lf4 építési övezeten belül az intézmény elhelyezésére alkalmasnak minősülő építési telkekre akkor alkalmazhatók az intézményi funkciójú épületek elhelyezésére vonatkozó előírások, ha az ezen előírások szerint számított szintterület legalább 50%-a megfelel a (42) bekezdés szerinti funkcióknak.

(45)	Intézmény elhelyezésére alkalmas építési telken

  - a telek beépítettségének mértéke 2000 m2 telekterületre vonatkoztatva 30%, az ezt meghaladó telekterület a beépítési mérték számításánál nem vehető figyelembe. A telken több épület is létesíthető, de ez esetben a legnagyobb alapterület az épületek és építmények összes beépített területével sem léphető túl.

  - amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre engedély csak abban az esetben adható, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

  - a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 200 m2-ére legalább egy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

  - a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 24,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 24,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

  - az építés helyének utcavonaltól mért hossza nem haladhatja meg a 80,00 métert. A telkeknek az utcavonaltól mért 80,00 méteres mélységén túl semmilyen épület vagy építmény nem helyezhető el.

  - az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

  - az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 6,50 méter lehet.

  - az OTÉK előírásai szerint számított és kialakított parkolóhelyeket a telken belül kell biztosítani.

(46)	A 300 m2-t meghaladó alapterületű intézmény elhelyezéséhez minden esetben elvi építési engedélyre kell kérelmet benyújtani, amely a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott rendeletek tartalmi követelményein túl tartalmazza

a)	az érintett telek beépítési tervét és a szomszédos telkek beépítését 1:200 méretarányban;

b)	a tervezett intézmény közterületi nézeteit, a szomszédos épületek homlokzatainak feltüntetésével 1:200 méretarányban.

(47)	A 300 m2-t meghaladó beépítésű intézmény elvi engedélyezésénél különös súllyal kell elbírálni a tervezett épületek tájba, falu-, illetve utcaképbe illeszkedését, a táj és a település meghatározó pontjairól, magaslatairól feltáruló látványát, az épülettömeg mindezeknek megfelelő tagolását.

Aligvári falusias lakóövezet (Lf5)

(48)	Az Aligvári falusias lakóövezet (Lf5) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt részei.

(49)	Az építési övezet területén épület építésére csak akkor adható építési engedély, ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (7) bekezdésben foglaltaknak.

(50)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (2) és (3) bekezdéseinek betartásával kell lefolytatni.

5. táblázat

| Lf5 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb* | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló | 1000 | 2000 | 13 | 15 | 50 | - | 4,50 |

*a beépítés mértékénél maximálisan figyelembe vehető

(51)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek az 5. táblázat értékeinek, azaz legalább 1000 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 13,00 m, valamint közútról, vagy magánútról megközelíthető, és amelyet előzetesen kivontak a művelési ágból.

(52)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek az 5. táblázat értékeinek, azaz legalább 1000 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 13,00 m, valamint közútról, vagy magánútról megközelíthetők, és amelyet előzetesen kivontak a művelési ágból.

(53)	Az építési övezet területén, azokon a már kialakult és beépült telkeken, amelyek nem elégítik ki a (52) bekezdésben foglaltakat, és

- amelyeken a beépítés mértéke nem éri el az építési telkeknél megszabott felső határértéket, lehetőség van a bővítésre a beépíthetőség határértékéig, az épület szélességi mérete nem növelhető;

- amelyeken a beépítés mértéke eléri, illetve meghaladja az építési telkeknél megszabott felső határértéket az épületek felújítására, átalakítására csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

(54)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

- lakóépület;

- az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület;

- továbbá melléképítmények.

Építmények elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(55)	Építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

- a telek beépítettségének mértéke a telekterület 2000 m2-re vonatkozóan 15%, az ennél nagyobb telekterületre nem vonatkozik beépítési %. A lakó (üdülő) épület mellett legfeljebb még egy építmény létesíthető. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre csak abban az esetben adható engedély, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a beépítésnél figyelembe vehető telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja oldalhatáron álló.

- az épületek előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakaszon, foghíjtelek beépítése esetén valamely szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

- az építés helyének utcavonaltól mért hossza nem haladhatja meg a 50,00 métert. A telkeknek az utcavonaltól mért 50,00 méteres mélységén túl semmilyen épület vagy építmény nem helyezhető el.

- az oldalkert legkisebb szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK előírásai alapján számított építménymagasság legfeljebb 4,50 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg az 5,50 métert.

- a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint, telken belül kell biztosítani, de kizárólag csak a hátsókertben, vagy a lakó (üdülő) épülettel egybeépített módon.

6.§

Településközpont vegyes övezet (Vt)

(1)	A Településközpont vegyes övezet (Vt) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt, túlnyomóan beépült részei.

(2)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (2) és (3) bekezdéseinek betartásával kell lefolytatni.

(3)	Az építési övezet területén az OTÉK szerint elhelyezhető építmények közül nem létesíthető üzemanyagtöltő, illetőleg semmilyen olyan létesítmény, amelynek a káros környezeti hatása meghaladja a jogszabályokban megszabott határértékeket. Ezt az előírást a hatósági engedélyezési eljárások során – az érdekelt államigazgatási szervek és szakhatóságok bevonásával – mindenkor érvényesíteni kell, ha bármely káros hatás bekövetkezésének veszélye felmerül.

(4)	Az építési övezet területén a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglalt vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékek tartandók be. A levegőtisztaság tekintetében a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó légszennyezési határértékek tartandók be.

(5)	Az építési övezet területén épület építésére csak akkor adható építési engedély, ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (6) bekezdésben foglaltaknak.

6. táblázat

| Vt | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb* | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló, kialakult esetben zártsorú (szabadon álló) | L: 1000 | L: 2000 | L: 16 (18) • | L: 20 | L: 50 | - | L: 4,50 |
|  | I: 500 | I: 2000 | I: 16 (18) • | I: 40 | I: 40 | - | I: 6,50 |

*a beépítés mértékénél maximálisan figyelembe vehető

„L” lakó (üdülő) épületek esetében

„I” intézmény épületek esetében

• (szabadon álló beépítési mód 18,00 méter telekszélességtől)

(6)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 6. táblázat értékeinek, azaz intézmény épületek elhelyezésének esetében legalább 500 m2, lakó épületek elhelyezésének esetében legalább 1000m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(7)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 6. táblázat értékeinek, azaz intézmény épületek elhelyezésének esetében legalább 500 m2, lakó épületek elhelyezésének esetében legalább 1000m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

(8)	Az építési övezet területén, azokon a már kialakult és beépült telkeken, amelyek nem elégítik ki a (7) bekezdésben foglaltakat, és

- amelyeken a beépítés mértéke nem éri el az építési telkeknél megszabott felső határértéket, lehetőség van a bővítésre a beépíthetőség mértékének határértékéig, az épület szélességi mérete nem növelhető;

- amelyeken a beépítés mértéke eléri, illetve meghaladja az építési telkeknél megszabott felső határértéket az épületek felújítására, átalakítására csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

(9)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

- lakóépület;

- igazgatási épület;

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület;

- egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges;

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

- sportépítmény;

- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(10)	A (9) bekezdés szerinti építményfajták esetében, a 300 m2-t meghaladó beépítésű intézmények elhelyezéséhez elvi építési engedélyre kell kérelmet benyújtani, amely a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott rendeletek tartalmi követelményein túl tartalmazza

- az érintett telek beépítési tervét és a szomszédos telkek beépítését 1:200 méretarányban;

- a tervezett intézmény közterületi nézeteit, a szomszédos épületek homlokzatainak feltüntetésével 1:200 méretarányban.

(11)	A 300 m2-t meghaladó beépítésű intézmény elvi engedélyezésénél különös súllyal kell elbírálni a tervezett épületek tájba, falu-, illetve utcaképbe illeszkedését, a táj és a település meghatározó pontjairól, magaslatairól feltáruló látványát, az épülettömeg mindezeknek megfelelő tagolását, továbbá az épületek településközpont jellegnek megfelelő építészeti színvonalú kialakítását.

Építmények elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(12)	Építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

- a telek beépítettségének mértéke a telekterület 2000 m2-re vonatkozóan 20%, az ennél nagyobb telekterület a beépítési mérték számításánál nem vehető figyelembe. A lakó (üdülő) épület mellett legfeljebb még egy építmény létesíthető. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre csak abban az esetben adható engedély, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 50% kell legyen, a beépítésnél figyelembe vehető telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 18,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 18,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az épületek előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakaszon, foghíjtelek beépítése esetén valamely szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 4,50 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg a 5,50 métert.

- a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint, telken belül kell biztosítani, de kizárólag csak a hátsókertben, vagy a lakó (üdülő) épülettel egybeépített módon.

Intézményi funkciójú épületek elhelyezésére vonatkozó előírások

(13) 	A Településközpont vegyes övezet (Vt) építési övezeten belül elhelyezhető épületek közül intézménynek minősülnek jelen Szabályzat értelmében az

- igazgatási épület;

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület;

- egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges;

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

- sportépítmény;

- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(14)	Az Vt építési övezeten belül intézményi elhelyezésre alkalmasnak minősül az az építési telek, amelynek utcavonalban mért szélessége legalább 16,00 méter, területe legalább 500 m2, valamint megközelíthető belterületi közútról, vagy belterületi magánútról.

(15)	A Vt építési övezeten belül az intézmény elhelyezésére alkalmasnak minősülő építési telkekre akkor alkalmazhatók az intézményi funkciójú épületek elhelyezésére vonatkozó előírások, ha az ezen előírások szerint számított szintterület 100%-a megfelel a (13) bekezdés szerinti funkcióknak.

(16)	Intézmény elhelyezésére alkalmas építési telken

- a telek beépítettségének mértéke 2000 m2 telekterületre vonatkozóan 40%, az ennél nagyobb telekterület a beépítési mérték számításánál nem vehető figyelembe. A telken több épület is létesíthető, de ez esetben a legnagyobb alapterület az épületek és építmények összes beépített területével sem léphető túl.

- amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pont szerint számított értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre engedély csak abban az esetben adható, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték növekedését.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 40% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 200 m2-ére legalább egy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 18,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 18,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható. Kialakult esetben lehet zártsorú.

- az épületek előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakaszon, foghíjtelek beépítése esetén valamely szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 6,50.

- az OTÉK előírásai szerint számított és kialakított személygépkocsi tároló helyeket a telken belül kell biztosítani.

7.§

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet (Gksz)

  - A kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe sorolódnak a község Tervben lehatárolt részei.

(2)	Az építési övezet területén a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglalt vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékek tartandók be. A levegőtisztaság tekintetében a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó légszennyezési határértékek tartandók be.

(3)	Az építési övezet területén épület építésére csak akkor adható építési engedély ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (6) bekezdésben foglaltaknak.

(4)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott rendeletek betartásával kell lefolytatni, a (2) és (3) bekezdések figyelembevétele nélkül.

7. táblázat

| Gksz | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| szabadon álló | 5000 | - | 40 | 35 | 40 | - | 7,50 |

- Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telkek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 7. táblázat értékeinek, azaz legalább 5000 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 40,00 méter, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(6)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 7. táblázat értékeinek, azaz legalább 5000 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 40,00 méter, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

(7)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület;

- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások;

- igazgatási, egyéb irodaépület;

- üzemanyagtöltő.

(8)	Építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

- a telek beépítettségének mértéke a telekterület 35%. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 40% kell legyen, a zöldfelület minden megkezdett 150 m2-ére legalább két nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a telken belül, amennyiben ezt a Terv kijelöli, a megadott helyen 4,00 méter széles többszintes (fa, cserje) zárt borítottságú növény védősáv kialakítása kötelező. A használatbavételi engedély csak a védősáv megvalósult beültetése esetén adható meg.

- a beépítés módja szabadon álló, a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával.

- az elő-, oldal- és hátsókertek vonatkozásában az OTÉK előírásai tartandók be.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 7,50 méter lehet.

- az OTÉK előírásai szerint számított és kialakított parkolóhelyeket a telken belül kell biztosítani.

7/A.§

Gazdasági – Szállítmányozási  építési övezet (Gksz-SZÁ))

(1)	A Gazdasági – Szállítmányozási építési övezetbe sorolódnak a község SZT-ben lehatárolt részei.

(2)	A Gazdasági – Szállítmányozási építési övezet területe kamionpihenő kialakítására és az ahhoz kapcsolódó szállítmányozási, logisztikai gazdasági tevékenységi célú épületek, elhelyezésére szolgál.

(3)	Az építési övezet területén a gazdasági területekre vonatkozó zaj- és rezgésterhelési, valamint légszennyezési határértékek tartandók be.

(4)	Az építési övezet területén épület csak akkor létesíthető, ha a telek az alábbi közművekkel ellátott:

- közüzemi ivóvíz szolgáltatás,

- villamosenergia:

  - közüzemi, vagy

  - részben vagy egészben megújuló,

- szennyvíztisztítás és –elvezetés:

  - külterületen legalább egyedi,

  - belterületen közüzemi,

- legalább nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés vagy csapadékcsatorna.

(5)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

- szállítmányozási, logisztikai gazdasági tevékenységi célú épületek,

- igazgatási, adminisztrációs és egyéb irodaépület,

- a kamionpihenő kiszolgálását biztosító szociális épület,

- a kamionpihenő kiszolgálását biztosító nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú

  - vendéglátó,

  - szálláshely-szolgáltató,

  - rekreációs és sport

épületek,

- az a)-d) pontokban foglalt épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

- üzemanyagtöltő.

7/A. táblázat

| Gksz-SZÁ | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| szabadon álló | 20.000 | - | - | 15 | 40 | - | 10 |

(6)	A 75149 jelű és a 7538 jelű utak csomópontja mellett kijelölésre került K-SZÁ építési övezet területén:

- a szabályozási tervlapon jelölt I. építési helyen belül telepíthetők le a (5) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti építményfajták,

- az I. építési helyen belül a legnagyobb megengedett építménymagasság nem haladhatja meg a 7,50 métert,

- a szabályozási tervlapon jelölt II. építési helyen belül telepíthetők le a (5) bekezdés a), d) és e) pontja szerinti építményfajták,

- A II. építési helyen belül létesítésre kerülő épületek kialakításának előírásai:

  - legfeljebb 2000 m2-alapterületű egybefüggő lapostető alakítható ki,

  - az 1. pont szerinti lapostető alapterületének legfelejebb 20%-án létesíthetők külső gépészeti berendezések a lapostető felső síkjától mért legfeljebb 3,0 méteres legmagasabb ponttal, a kémények és az antennák kivételével,

  - legfeljebb 50 m hosszú azonos síkon elhelyezkedő homlokzathossz alakítható ki,

  - a 3. pont szerinti homlokzati síkok között a síkváltás mértéke legalább 3,0 méter kell, hogy legyen, valamint

  - 7538 jelű út felé nézően 30 m-nél hosszabb, azonos síkon elhelyezkedő homlokzathossz nem alakítható ki.

- A II. építési helyen belül létesítésre kerülő épületek használatbavételéig a szabályozási tervlapon jelölt „Védő növénytelepítés” területének legalább 60%-án háromszintű (gyep, cserje, fa) növénytársulás telepítendő, a lehatárolás minden megkezdett

  - 150 m2-re után legalább 40 db cserje,

  - 100 m2-re után legalább 1 db fa

ültetendő.

- A szabályozási tervlapon jelölt „Növénytelepítés” lehatároláson belül építmény nem létesíthető, a növénysávban a lehatárolás minden megkezdett

  - 150 m2-re után legalább 40 db cserje,

  - 100 m2-re után legalább 1 db fa

ültetendő.

- Az I. építési helyen belül létesítésre kerülő – az összesen 1000 m2-t meghaladó beépített alapterületű – épület(ek) használatbavételéig a szabályozási tervlapon jelölt „Növénytelepítés I. szakasz” –át az f) bekezdés  szerint be kell ültetni.

- A II. építési helyen belül létesítésre kerülő épület(ek) használatbavételéig a szabályozási tervlapon jelölt „Növénytelepítés II. szakasz” –át az f) bekezdés  szerint be kell ültetni.

- A kialakításra kerülő belső feltáró utak mentén legalább az egyik oldalon fasor telepítendő, a faegyedeket egymástól legfeljebb 8 méter távolságra kell ültetni.

- Amennyiben felszíni kamionparkoló terület kerül kialakításra, annak legalább két oldalán dupla fasor kötésben, és egy cserjesor telepítendő, a faegyedeket egymástól legfeljebb 8 méter távolságra, a cserjéket egymástól legalább 1,0 méterre kell ültetni.

- A telepítendő fa

  - potenciális erdőtársulás alkotó fajú,

  - előnevelt,

  - legalább 2-szer iskolázott,

  - környezeti károsítást jól tűrő,

  - 6m-nél nagyobb lombkoronát növelő

kell legyen.

- A telepítendő cserje

  - környezeti károsítást jól tűrő,

  - 40/50 cm méretű

kell legyen.

- A kamionparkoló terület kialakításánál az alábbiak tartandók be:

  - 20 parkoló állásonként legalább 300 m2 zöldfelület alakítandó ki,

  - 20 parkoló állásonként legalább 5 db fa ültetendő,

  - a parkoló felületét szilárd burkolattal kell kialakítani,

  - a parkoló felületén összegyűjtött szennyezett csapadékvíz előtisztítása kötelező,

  - a megvilágítás kialakítása nem zavarhatja az M70-es utat a vonatkozó útügyi szabvány szerint.

- A hrsz.: 079/25 ingatlanon található magassági pont megőrzését biztosítani kell.”

- Az utcai kerítés áttörtsége legalább 90%-os legyen.

- Homlokzatszínezésnél elsősorban a föld színeit kell alkalmazni (A föld színei: a vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai. A talaj, a homok, egyes kőzetek, az avar, a fák kérgének és a földfestékek színei.) nem alkalmazhatóak keveretlen alapszínek(sárga, kék, piros, zöld, fehér).

- A 75149 és a 7538 út mentén kizárólag a „Növénytelepítés” lehatárolásban legfeljebb 1-1 önálló reklámhordozó létesíthető

  - a rendezett terepszinttől legfeljebb 3,0 méteres legmagasabb ponttal,

  - legfeljebb 2,0 m2-es reklámfelülettel,

  - a közlekedésbiztonsági előírások betartásával.

- Telkenként legfeljebb egy önálló szerkezetű – épülettől független – közös tájékoztató információs tábla létesíthető az egy telken belül működő létesítményekről.

8.§

Hétvégiházas üdülőterület (Üh…)

(1) 	A községben a hétvégiházas üdülőterület területfelhasználási módú terület a Tervben jelölt határok szerint öt építési övezetre oszlik:

a)	Hétvégiházas üdülőövezet 1 (Üh1);

b)	Hétvégiházas üdülőövezet 2 (Üh2);

- Hétvégiházas üdülőövezet 3 (Üh3);

- Hétvégiházas üdülőövezet 4 (Üh4);

- Hétvégiházas üdülőövezet 5 (Üh5).

  - A területfelhasználási mód területén az OTÉK szerint elhelyezhető építmények közül kizárólag egy üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el. Nem létesíthető pince, illetve terepszint alatti építmény, valamint kerítés.

  - Nem létesíthető semmilyen olyan létesítmény, amelynek a káros környezeti hatása meghaladja a jogszabályokban megszabott határértékeket. Ezt az előírást a hatósági engedélyezési eljárások során – az érdekelt államigazgatási szervek és szakhatóságok bevonásával – mindenkor érvényesíteni kell, ha bármely káros hatás bekövetkezésének veszélye felmerül.

(4)	A területfelhasználási mód területén a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglalt vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékek tartandók be. A levegőtisztaság tekintetében a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó légszennyezési határértékek tartandók be.

(5)	A területfelhasználási mód területén épület építésére csak akkor adható építési engedély, ha az alapközművek (víz, csatorna, villany) kiépítésre kerültek.

(6)	A területfelhasználási mód területén a szennyvízcsatornázás megvalósításáig, akkor adható építési engedély, ha a közműves ivóvízzel ellátott ingatlanokon és létesítményekben egyedi közműpótló kisberendezéseket alakítanak ki. Zárt szennyvízgyűjtő, közműpótló berendezések alkalmazása csak ideiglenes jelleggel, a közcsatorna kiépüléséig kivitelezhető, illetve tartható fent. A szennyvízgyüjtők zártságának ellenőrzését az önkormányzatnak kell biztosítani. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szállító juttathatja el az engedélyezett leürítő helyre. A csatorna kiépítését követően az érintett telkek tulajdonosait a közcsatornára történő rákötésre kötelezni kell, melynek idejét az öbkormányzat határozza meg.

Hétvégiházas üdülőövezet 1 (Üh1)

(7)	A Hétvégiházas üdülőövezet 1 (Üh1) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt részei.

(8)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok betartásával, a (2) és (3) bekezdések figyelembe vétele nélkül kell lefolytatni.

8. táblázat

| Üh1 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló (szabadon álló)• | 220 | - | 10 (16) • | 10 | 85 | - | 5,00 |

• (szabadon álló beépítési mód 16,00 méter telekszélességtől)

(9)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek az 8. táblázat értékeinek, azaz legalább 220 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 10,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(10)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek az 8. táblázat értékeinek, azaz legalább 220 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 10,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

Üdülőépületek elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(11)	Az üdülőépületek elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

a)	a telek beépítettségének mértéke 10%, de  legfeljebb 55 m2 lehet. Egy épület létesíthető.

b)	a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 85% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 16,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 16,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az épület elő- és hátsókertje legalább 3,00 m mélységű legyen.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 5,00 méter lehet.

- az épületet 2,00 méter magas pillérekre („lábakra”) kell állítani.

- a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint telken belül kell biztosítani.

Hétvégiházas üdülőövezet 2 (Üh2)

(12)	A Hétvégiházas üdülőövezet 2 (Üh2) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt részei.

(13)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok betartásával, a (2) és (3) bekezdések figyelembe vétele nélkül kell lefolytatni.

9. táblázat

| Üh2 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló/szabadon álló | 320 | - | 12 (16) • | 10 | 85 | - | 5,00 |

• (szabadon álló beépítési mód 16,00 méter telekszélességtől)

(14)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 9. táblázat második sorában szereplő értékeknek, azaz legalább 320 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 12,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(15)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 9. táblázat értékeinek, azaz legalább 320 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 12,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

Üdülőépületek elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(16)	Az üdülőépületek elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

a)	a telek beépítettségének mértéke 10%, de legfeljebb 55 m2 lehet. Egy épület létesíthető.

b)	a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 85% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a beépítés módja a telekszélesség utcavonalban mért 16,00 méteréig csak oldalhatáron álló lehet. Az utcavonalban mért 16,00 métert meghaladó telekszélesség esetén a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is alkalmazható.

- az épület elő- és hátsókertje legalább 5,00 m mélységű legyen.

- az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon álló, mind az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolsággal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 5,00 méter lehet.

- az épületet 2,00 méter magas pillérekre („lábakra”) kell állítani.

- a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint telken belül kell biztosítani.

Hétvégi házas üdülőövezet 3 (Üh3)

(17)	A Hétvégi házas üdülőövezet 3 (Üh3) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt részei.

(18)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok betartásával, a (2) és (3) bekezdések figyelembe vétele nélkül kell lefolytatni.

10. táblázat

| Üh3 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| szabadon álló | 550 | - | 16 | 10 | 85 | - | 5,00 |

(19)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 10. táblázat értékeinek, azaz legalább 550 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(20)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 10. táblázat értékeinek, azaz legalább 550 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

Üdülőépületek elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(21)	Az üdülőépületek elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

a)	a telek beépítettségének mértéke 10%, de legfeljebb 55 m2 lehet. Egy épület létesíthető.

b)	a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 85% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

c)	a beépítés módja szabadon álló, a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával.

d)	az épület előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen.

e)	az oldalkert legkisebb szélessége a szabadon álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolság felével kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság felének mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

f)	az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 5,00 méter lehet.

g)	az épületet 2,00 méter magas pillérekre („lábakra”) kell állítani.

h)	a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint telken belül kell biztosítani.

Hétvégi házas üdülőövezet 4 (Üh4)

(22)	A Hétvégi házas üdülőövezet 4 (Üh4) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt részei.

(23)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok betartásával, a (2) és (3) bekezdések figyelembe vétele nélkül kell lefolytatni.

11. táblázat

| Üh4 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| oldalhatáron álló / szabadon álló | 250 | - | 10 | 15 | 85 | - | 5,00 |

(24)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 11. táblázat értékeinek, azaz legalább 250 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 10,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(25)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 11. táblázat értékeinek, azaz legalább 250 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 10,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők.

(26)	Az építési övezet területén, azokon a már kialakult és beépült telkeken, amelyek nem elégítik ki a (25) bekezdésben foglaltakat, és

a)	amelyeken a beépítés mértéke nem éri el az építési telkeknél megszabott felső határértéket, lehetőség van a bővítésre a beépíthetőség határértékéig, az épület szélességi mérete nem növelhető.

b)	amelyeken a beépítés mértéke eléri, illetve meghaladja az építési telkeknél megszabott felső határértéket az épületek felújítására, átalakítására, újjáépítésére csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

(27)	Az üdülőépületek elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

a)	a telek beépítettségének mértéke 15%, de legfeljebb 55 m2 lehet. Egy épület létesíthető.

b)	a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 85% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

c)	a beépítés módja lehet szabadon álló vagy oldalhatáron álló, az épületek telken való megfelelő elhelyezésével, az elő és oldalkertek megfelelő meghatározásával, valamint a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával.

d)	az épület előkertje legalább 5,00 m mélységű legyen, folyamatosan beépült utcaszakaszon, foghíjtelek beépítése esetén valamely szomszédos meglévő telek előkertjének mélysége tartandó be.

e)	az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 5,00 méter lehet.

- az épületet 2,00 méter magas pillérekre („lábakra”) kell állítani.

g)	a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint telken belül kell biztosítani.

Hétvégiházas üdülőövezet 5 (Üh5)

(28)	A Hétvégiházas üdülőövezet 5 (Üh5) építési övezetbe sorolódnak a község tervben lehatárolt részei.

(29)	Az építési övezet területén az építési engedélyezési eljárást a 3.§ (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok betartásával, a (2) és (3) bekezdések figyelembe vétele nélkül kell lefolytatni.

12. táblázat

| Üh5 | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| szabadon álló | 200 | - | 16 | 15 | 85 | - | 5,00 |

(30)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 12. táblázat értékeinek, azaz legalább 200 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(31)	Az építési övezet területén építési teleknek minősülnek a meglévő olyan telkek, amelyek a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepelnek, és amelyek paraméterei megfelelnek a 12. táblázat értékeinek, azaz legalább 200 m2 alapterületűek, és utcafronti szélességük legalább 16,00 m, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthetők

Üdülőépületek elhelyezésére vonatkozó építési előírások

(32)	Az üdülőépületek elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

a)	a telek beépítettségének mértéke 15%, de legfeljebb 55 m2 lehet. Egy épület létesíthető.

b)	a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 85% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 150 m2-ére legalább egy közepes vagy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

c)	a beépítés módja szabadon álló, a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával.

d)	az épület előkertje legalább 3,00 m mélységű legyen.

e)	az oldalkert legkisebb szélessége a szabadon álló beépítési mód esetén az OTÉK szerint meghatározott építmények közötti legkisebb távolság felével kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb építménymagasság felének mértékével azonos. Kivéve, ha a tűzvédelmi, az egészségügyi és egyéb érdekelt szakhatóságok másképpen nem határozzák meg az építmények közötti legkisebb távolság mértékét az OTÉK szerinti esetekben.

f)	az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 5,00 méter lehet.

g)	az épületet 2,00 méter magas pillérekre („lábakra”) kell állítani.

h)	a személygépkocsik elhelyezését az OTÉK előírásai szerint telken belül kell biztosítani.

9.§

Különleges terület (K…)

(1)	A községben a különleges terület területfelhasználási módú terület a Tervben jelölt határok szerint két építési övezetre oszlik:

- különleges terület – szociális intézmény építési övezete (KSZ);

- különleges terület – temető építési övezte (KT);

- különleges terület – nyersanyaglelőhely építési övezete (KB).

A Tervben különleges területként jelölt területek csak e célokra használhatók fel.

(2)	A területfelhasználási mód területén a levegőtisztaság tekintetében a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó légszennyezési határértékek tartandók be.

Különleges terület – szociális intézmény építési övezete (KSZ)

(3)	Az építési övezetbe sorolódik a község tervben lehatárolt része.

(4)	Az építési övezet területén épület építésére csak akkor adható építési engedély ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (6) bekezdésben foglaltaknak.

13. táblázat

| KSZ | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb* | legkisebb | legnagyobb megengedett | legkisebb | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | zöldfelületi mérték | megengedett építménymagasság |
|  | m2 | m | % | % | m | m |
| szabadon álló | 12 000 | 15 000 | 28 | 20 | 55 | - | 6,50 |

* a beépítés mértékénél maximálisan figyelembe vehető

(5)	Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek kialakítására akkor adható hatósági engedély, ha a kialakítandó telek paraméterei megfelelnek a 13. táblázat értékeinek, azaz legalább 12 000 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 28,00 méter, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(6)	Az építési övezet területén építési teleknek minősül a meglévő olyan telek, amely a Szabályzat hatálybalépésekor önálló helyrajzi számon szerepel, és amely paraméterei megfelelnek a 13. táblázat értékeinek, azaz legalább 12 000 m2 alapterületű, és utcafronti szélessége legalább 28,00 méter, valamint belterületi közútról, vagy belterületi magánútról megközelíthető.

(7)	Az építési övezet területén elhelyezhető építményfajták:

a)	szociális tevékenységi célú épület;

b)	a szociális tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások;

c)	igazgatási, egyéb irodaépület.

(8)	Építmények elhelyezésére szolgáló kialakult, vagy újonnan kialakított építési telken

- a telek beépítettségének mértéke a telekterület 15 000 m2-ig 20%, az e fölötti telekterület a beépítési mérték számításánál nem vehető figyelembe. Több építmény létesítése esetén a legnagyobb beépíthető alapterület az építmények összes alapterületével sem léphető túl.

- a telek legkisebb zöldfelületi mértéke 55% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 200 m2-ére legalább egy nagy lombkoronájú, lombhullató fa ültetendő.

- a telken belül, amennyiben ezt a Terv kijelöli, a megadott helyen 4,00 méter széles többszintes (fa, cserje) zárt borítottságú növény védősáv kialakítása kötelező. A hatósági engedélyezési eljárás során az építési törvény szerinti beültetési kötelezettség sajátos jogintézményt kell érvényesíteni.

- a beépítés módja szabadon álló, a szomszédos épületekhez való OTÉK szerinti minimális építménytávolság betartásával.

- az elő-, oldal- és hátsókertek vonatkozásában az OTÉK előírásai tartandók be, illetve a meglévő beépítéshez való illeszkedés.

- az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 6,50 méter lehet.

- az OTÉK előírásai szerint számított és kialakított parkolóhelyeket a telken belül kell biztosítani.

Különleges terület – temető építési övezete (KT)

(9)	A Különleges terület – temető építési övezetébe (KT) sorolódnak a község Tervben lehatárolt részei.

(10)	A temető Tervben kijelölt területén a temetkezést szolgáló, valamint annak céljait kiegészítő építmények helyezhetők el. Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást a 3.§ (1) bekezdésében szereplő jogszabályok szerint kell lefolytatni a (2) és (3) bekezdés figyelembevétele nélkül, de a jogszabályokban előírt dokumentumokon kívül kertépítészeti tervet is mellékelni kell.

(11)	A temetőterületen elhelyezett épületek és építmények összes beépített alapterülete nem haladhatja meg a temetőterület 3%-át. Az építmények OTÉK alapján számított építménymagassága legfeljebb 3,00 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagasságokhoz a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg az 5,00 métert.

(12)	A temetőterületen az aktív zöldfelület arányának 70% fölött kell maradnia. A zöldfelületi arány számításánál a temetősírok területét 100%-ban kell figyelembe venni. Kripták területe a zöldfelületi arány kiszámításánál nem vehető figyelembe.

Különleges terület – nyersanyaglelőhely építési övezete (KB)

(13)	Az építési övezetbe sorolódik a község tervben lehatárolt része.

(14)	Az építési övezet területén épület építésére csak akkor adható építési engedély, ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (7) bekezdésben foglaltaknak.

(15)	Az építési övezet területén nyersanyaglelőhely építménye(i) helyezhető(k) el.

(16)	Az építési övezetben, annak teljes területéhez viszonyítva 0,25%-os beépítési mértékkel, helyezhető el nyersanyaglelőhely építménye.

(17)	Az építési övezetben építési tevékenység e Szabályzat 17.§ (1) és (2) bekezdésének betartásával lehetséges.

Beépítésre nem szánt területek

10.§

Közlekedési és közműterület

(1)	A községben jelen Szabályzat szempontjából a szabályozási vonalakkal jelzett nyomon kialakított közterületeken túl, közlekedési területnek minősül minden, a hivatalos alaptérképen „út”, „utca”, „tér” vagy „közterület” (kt) jelzéssel szereplő telek, valamint az M70-es út, és a párhuzamos szerviz utak számára kisajátított területek.

(2)	A szervízutak tulajdonviszonyának rendezésekor a részletes geodéziai felmérés alapján telekalakítási eljárást kell lefolytatni az állami és önkormányzati utak elhatárolása céljából.

(3)	A további építésre szánt területeken a közlekedési területek kialakítása a Szabályzat által előírt szabályozási tervek szerint kell történjen az OTÉK előírásainak betartásával.

(4)	A közterületek rendezésekor a csapadékvizet át nem eresztő burkolat csak a közlekedési sávokban alkalmazható. A parkolási felületek kialakításánál vízáteresztő szilárd burkolatot, a csapadékvízelvezetés felszíni területeinél vízáteresztő burkolatot vagy talajtakaró növényzetet kell alkalmazni.

11.§

Zöldterület (Z…)

(1)	A községben a zöldterület területfelhasználási módú terület a Tervben jelölt határok szerint négy övezetre oszlik:

- zöldterület – kegyeleti park (Zkgy);

- zöldterület – közpark (Zkp1);

- zöldterület – közpark közösségi funkciókkal (Zkp2);

- zöldterület – sport funkció (Zs).

Zöldterület – kegyeleti park (Zkgy)

(2)	A Zöldterület – kegyeleti park (Zkgy) övezetbe sorolódik a község Tervben lehatárolt területe: a temető egy része.

(3)	Az (2) bekezdésben szereplő zöldterületen az OTÉK vonatkozó előírásának szigorításával csak a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el a zöldterület teljes területének 1%-os beépítésével, legfeljebb 3,50 méteres építménymagassággal.

Zöldterület – közpark (Zkp1)

(4)	A Zöldterület – közpark (Zkp1) övezetbe sorolódnak a község Tervben lehatárolt részei:

- a községháza melletti terület;

- a temető melletti terület;

- az üdülőterületen, a tópartok menti zöldsávok.

(5)	A (4) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt zöldterületeken az OTÉK vonatkozó előírásának szigorításával csak a pihenést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, stb.) helyezhető el.

(6)	A (4) bekezdés c) pontjában szereplő zöldterületeken az OTÉK vonatkozó előírásának szigorításával csak

- a pihenést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, stb.),

- a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.

Az OTÉK vonatkozó előírásának szigorításával épület a zöldterület teljes területének 0,5%-os beépítésével lehetséges, az építménymagasság legfeljebb 3,50 méter.

Zöldterület – közpark közösségi funkciókkal (Zkp2)

(7)	A Zöldterület – közpark közösségi funkciókkal (Zkp2) övezetbe sorolódik a község Tervben lehatárolt területe: az üdülőterületen kijelölt rész.

(8)	A (7) bekezdésben szereplő zöldterületen az OTÉK vonatkozó előírásának kiegészítésével

- a pihenést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér stb.);

- vendéglátó épület;

- szociális épület(ek) (öltöző, illemhely stb.);

- vízi sportokkal  kapcsolatos épületek (csónakház, kölcsönző stb.);

- a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.

Az OTÉK vonatkozó előírása szerint épület a zöldterület teljes területének 2%-os beépítésével lehetséges, az építménymagasság legfeljebb 4,50 méter.

Zöldterület – sport funkció (Zs)

- A Zöldterület – sport funkció (Zs) övezetbe sorolódik a község Tervben lehatárolt területe:

- az üdülőterületen kijelölt rész;

- Felsőszemenyétől délre eső külterületi rész.

(10)	A (9) bekezdés a) pontjában szereplő zöldterületen az OTÉK vonatkozó előírásának kiegészítésével

- a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya gyermekjátszótér stb.);

- szociális épület(ek) (öltöző, illemhely stb.);

- a terület fenntartásához szükséges épület;

- valamint legfeljebb 50 személygépkocsit befogadó parkoló helyezhető el a 19.§ (21) bekezdése szerint .

Vendéglátó épület nem helyezhető el.

Az OTÉK vonatkozó előírása szerint épület a zöldterület teljes területének 1%-os beépítésével lehetséges, az építménymagasság legfeljebb 3,50 méter.

(11)	A (9) bekezdés b) pontjában szereplő zöldterületen az OTÉK vonatkozó előírásának kiegészítésével

- a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya gyermekjátszótér stb.);

- szociális épület(ek) (öltöző, illemhely stb.);

- a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.

Vendéglátó épület nem helyezhető el.

Az OTÉK vonatkozó előírása szerint épület a zöldterület teljes területének 1%-os beépítésével lehetséges, az építménymagasság legfeljebb 3,50 méter.

12.§

Erdőterület és rendeltetései

(1) 	A községben az erdőterületek a Tervben ábrázolt módon az alábbi elsődleges rendeltetéssel bírnak:

- védő erdő (Evö);

- védett erdő (Evt);

- gazdasági erdő (Eg);

- nem üzemtervezett erdő (e).

(2)	Az erdőterület Tervben lehatárolt része az OTÉK vonatkozó előírásai szerinti védelmi (védő, védett) erdő. Ezen erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet.

(3)	Az erdőterület Tervben lehatárolt része az OTÉK vonatkozó előírásai szerinti gazdasági erdő. Ezen erdőterületen, annak teljes területéhez viszonyítva 0,5%-os beépítési mértékkel és legfeljebb 3,50 méter építménymagassággal helyezhető el az erdő rendeltetésének megfelelő építmény a legalább 10 hektárt (100 000m2) meghaladó területnagyságú telkeken. Egyetlen épület alapterülete sem haladhatja meg a 150 m2-t.

(4)	Az övezet területén épület építésére csak akkor adható építési engedély, ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (7) bekezdésben foglaltaknak.

(5)	Erdő telepítése, fenntartása csak jóváhagyott erdőtelepítési tervdokumentáció alapján történhet.

(6)	Az erdőtulajdonosnak, illetve kezelőjének biztosítania kell az erdőterületek látogathatóságát, melyet – az elkeríthető területek kivételével – korlátozás nélkül biztosítania kell.

(7)	Erdőt a művelési ágból kivonni nem lehet. A (3) bekezdés szerinti építmény létesítése esetén kizárólag az építmény alapterülete mértékéig lehetséges a művelési ágból való kivonás az Állami Erdészeti Szolgálat, mint hatóság, terület-igénybevételi engedélye alapján.

13.§

Mezőgazdasági terület

(1)	A községben a mezőgazdasági területek a Tervben lehatárolt módon két övezetre oszlanak:

- Kertes mezőgazdasági övezet (Mk);

- Általános használatú mezőgazdasági övezet (Má, Má*).

(2)	Az övezetek területén épület építésére csak akkor adható építési engedély, ha a közművesítettség mértéke megfelel a 19.§ (7) bekezdésben foglaltaknak.

Kertes mezőgazdasági övezet (Mk)

(3)	A Kertes mezőgazdasági övezetbe a község korábbi zártkerti területei sorolódnak a Tervben lehatárolt módon. Az övezetben a kertes mezőgazdasági művelést szolgáló építmények helyezhetők el.

(4)	Az övezet telkein a beépítés megengedett legnagyobb mértéke 3%, amennyiben a telek önálló helyrajzi számmal rendelkezik és közútról vagy magánútról megközelíthető, területe eléri az 1500 m2-t és utcavonalban mért szélessége eléri a 15,00 m-t. A beépítés mértékénél figyelembe vehető legnagyobb telekterület 3000 m2. Az építménymagasság 3,50 m.  A beépítés módja oldalhatáron álló, az utcavonalban mért 20,00 méteres telekszélesség fölött szabadon álló is lehet.

(5)	Amennyiben az övezetben lévő önálló helyrajzi számon szereplő, és közútról vagy magánútról megközelíthető telkek területe a 720 m2-t eléri és azokon a Szabályzat hatálybalépésekor építmények állnak, azok felújítására, átalakítására csak abban az esetben adható építési engedély, ha az építési tevékenység eredményeként nem jön létre a meglévőnél nagyobb beépítési mérték.

(6)	Az övezetben a 3000 m2 telekterületet meghaladó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágú telkeken helyezhető el lakóépület, amennyiben a 3%-os beépítési mérték felét nem haladja meg a lakófunkció, és a telek használati jellege fennmarad. A telken legfeljebb két építmény építhető, de azok összes alapterülete nem lépheti túl a megengedett legnagyobb beépíthető alapterületet.

    - Az övezetben azokon a telkeken, amelyeknek a földnyilvántartási térkép szerinti művelési ága erdő, építeni a (4) és (6) bekezdésben meghatározott feltételeken túl, csak akkor lehet, ha a telket előzetesen kivonták a művelési ágból.

    - A telkek legkisebb zöldfelületi mértéke (haszon-, dísznövénnyel , gyeppel fedett terület telekterülethez viszonyított aránya) 90% kell legyen, a telekterület minden megkezdett 75 m2-e után legalább 1 db nagy lombkoronájú lombhullató fa ültetendő.

(9)	Az övezetben a környezetterhelési határértékek az 5.§ (3) bekezdésében foglaltakkal azonosak. A zaj és rezgésterhelési határértékek közül az üdülőterületre vonatkozókat kell figyelembe venni.

Általános használatú mezőgazdasági övezet (Má; Má*)

(10)	Az Általános használatú mezőgazdasági övezet a Terv által lehatárolt, elsődlegesen a növénytermesztés és állattenyésztés céljára szolgáló terület, melynek a Tervben külön lehatárolt része (Má*) a Natura 2000 területére esik.

(11)	Az övezetben az OTÉK szerinti, a minden építési övezetben és övezetben elhelyezhető építményeken felül létesíthető:

- fóliasátor, üvegház;

- növénytermesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos mezőgazdasági hasznosításra (termékfeldolgozás, és –tárolás, illetve állattartás) szolgáló építmények.

(12)	Az övezetben az 1500 m2-nél kisebb telken nem lehet építményt elhelyezni.

(13)	Az övezetben az 1500 m2-nél nagyobb telken a beépítettség mértéke 3%, a lakóépület elhelyezésére, az építménymagasságra és a birtokközpontok beépítési feltételeire vonatkozóan az OTÉK előírásai tartandók be, azzal a szigorítással, hogy lakóépületet elhelyezni, valamint birtokközpontot létesíteni csak a legalább 15 000 m2-t elérő telkeken lehetséges.

(14)	Az Má* területeken a (11); (12) és (13) –as bekezdések alkalmazásakor figyelembe kell venni az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

„13/A.§

Különleges  - Szállítmányozási terület övezete (K-SZÁ)

(1)	A Különleges – Szállítmányozási övezetbe sorolódnak a község SZT-ben lehatárolt részei.

(2)	A Különleges – Szállítmányozási övezet területe kamionpihenő kialakítására és elhelyezésére szolgál.

(3)	A Különleges – Szállítmányozási övezet területén

- a beépítés mértéke nem haladhatja meg a 2%-ot,

- a kialakítandó legkisebb zöldfelület 40%.

(4)	Az M70 gyorsforgalmi út és a 75149 jelű út mellett kijelölésre került K-KA övezet területén:

- A szabályozási tervlapon jelölt „Növénytelepítés” lehatároláson belül építmény nem létesíthető, a növénysávban a lehatárolás minden megkezdett

  - 150 m2-re után legalább 40 db cserje,

  - 100 m2-re után legalább 1 db fa

ültetendő.

- A kialakításra kerülő belső feltáró utak mentén legalább az egyik oldalon fasor telepítendő, a faegyedeket egymástól legfeljebb 8 méter távolságra kell ültetni.

- Amennyiben felszíni kamionparkoló terület kerül kialakításra, annak legalább két oldalán dupla fasor kötésben, és egy cserjesor telepítendő, a faegyedeket egymástól legfeljebb 8 méter távolságra, a cserjéket egymástól legalább 1,0 méterre kell ültetni.

- A telepítendő fa

  - potenciális erdőtársulás alkotó fajú,

  - előnevelt,

  - legalább 2-szer iskolázott,

  - környezeti károsítást jól tűrő,

  - 6m-nél nagyobb lombkoronát növelő

kell legyen.

- A telepítendő cserje

  - környezeti károsítást jól tűrő,

  - 40/50 cm méretű

kell legyen.

- A kamionparkoló terület kialakításánál az alábbiak tartandók be:

  - 20 parkolóállásonként legalább 300 m2 zöldfelület alakítandó ki,

  - 20 parkolóállásonként legalább 5 db fa ültetendő,

  - a parkoló felületét szilárd burkolattal kell kialakítani,

  - a parkoló felületén összegyűjtött szennyezett csapadékvíz előtisztítása kötelező,

  - a megvilágítás kialakítása nem zavarhatja az M70-es utat a vonatkozó útügyi szabvány szerint,

  - a parkolókat úgy kell kialakítani, hogy azok az M70-es út tengelyétől mért 100 méteres védősávon kívül essenek.

- A hrsz.: 079/25 ingatlanon található magassági pont megőrzését biztosítani kell.”

- Az utcai kerítés áttörtsége legalább 90%-os legyen.

- Az M70 autóút mentén a közlekedésbiztonsági előírások betartásával helyezhető el óriásplakát.

14.§

Vízgazdálkodási terület (V)

- A Vízgazdálkodási terület övezetbe a község állandó és időszakos vízfolyásainak a teleknyilvántartásban, illetve a hivatalos alaptérképen

- folyó, patak, valamint holtág jelzéssel szereplő medrei és partjai,

- valamint az árok jelzéssel szereplők közül a Terven jelöltek medrei és partjai tartoznak.

(2)	Az (1)-es bekezdés a) és b) pontja alatti területek természetes állapotukban tartandók fenn. A partszakaszok rendszeres tisztántartását, a szemét és törmelék elszállítását biztosítani kell.

(3)	A község beépítésre nem szánt területein a vízfolyások partvonalától számított 50,00 m-en belül, valamint a vízfolyások hullámterében új épületek, építmények nem helyezhetők el.

(4)	A község beépített és beépítésre szánt területein lévő, illetve a beépített és beépítésre szánt területekkel közvetlenül határos vízfolyások partvonalától számított, a beépített és beépítésre szánt területre eső 5,00 méteres sávban új épületek, építmények nem helyezhetők el, meglévő bontása esetén, helyén a vonatkozó előírások betartásával új épület is építhető.

15.§

Természet-, tájvédelem és az építészeti örökség védelme

(1)	A természetvédelmi törvény szerinti természetközeli állapotú vizes élőhelyként kell figyelembe venni és fenntartani a Tervben vízgazdálkodási területként megjelölt, illetőleg jelen Szabályzat 14.§ (1) a) és b) pontjában foglalt területeket.

- A természetes élőhelyek gazdagítása, minőségének javítása érdekében a vizes élőhelyek állapotát javítani kell.

(3)	A természetvédelmi törvény alapján, a Nemzeti Park által, készülő Egyedi Tájérték Kataszterbe bekerülő tájelemek, elemegyüttesek védelméről, fenntartásáról, állapotuk javításáról gondoskodni kell.

Az építészeti örökség és a művi tájértékek helyi védelme

- A községben védelemben kell részesíteni az alábbi műemlék épületeket, helyüket a Terv a zárójelben szereplő betűjellel és sorszámmal tartalmazza:

- Római katolikus templom			hrsz.: 1185 	törzsszám: 6360	(M1)

- Népi pajta, emeletes magtár		hrsz.: 1263	törzsszám: 6361	(M2)

(5)	A kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. törvény alapján műemléki környezetnek minősül az (1) bekezdésben szereplő műemlékkel közvetlenül határos ingatlanok, a közterületrészek, valamint a közterületrészekkel közvetlenül határos ingatlanok, amelyekre vonatkozóan a nevezett törvényben szereplő hatósági eljárási szabályok érvényesek. Ezek a telkek az alábbiak:

- Római katolikus templom műemléki környezete

közvetlenül határos ingatlanok:				hrsz.: 1184, 1186

közterületrészek:						hrsz.:1191/2, 1134/2

közterületrészekkel közvetlenül határos ingatlanok:	hrsz.:1221, 1222; 1057/2, 1056; 1054

- Népi pajta műemléki környezete

közvetlenül határos ingatlanok:				hrsz.: 1262; 1267

közterületrészek:						hrsz.: 1134/1

közterületrészekkel közvetlenül határos ingatlanok:	hrsz.: 1133

(6)	Amennyiben a község önkormányzata elkészíti a helyi védelemről szóló önkormányzati rendeletét, abban az alábbi örökségi értékeket szerepeltetni kell, és védelmüknek részletes szabályait meg kell határozni:

  - Felsőszemenye, Rákóczi u. 30. (H1)	hrsz.:1239-1244

  - Temető (H2)	hrsz.:078

Régészeti feltárások

(7)	A régészeti feltárások tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény előírásai szerint kell eljárni. Különösen érvényesítendő, hogy

- a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban a nyilvántartott lelőhelyeket el kell kerülni;

- ha építkezés, földmunka, bányászati tevékenység, vízi munka során vagy egyéb ok következtében régészeti lelőhely, illetve lelet kerül elő, a felfedező (a munka vezetője) köteles a lelőhelyen folyó munkát azonnal abbahagyni és a lelőhely és a lelet(ek) őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző vagy a területileg illetékes múzeum intézkedéséig gondoskodni;

- a lelőhelyet vagy leletet a lelőhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, e kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és kivitelezőt, felfedezőt egyetemlegesen terheli.

(8)	A községben lévő, a régészeti feltárásokra vonatkozó szabályok által érintett, nyilvántartásban szereplő, illetve nem szereplő régészeti területek a következők, helyüket a Terv a zárójelben szereplő betűjellel és sorszámmal tartalmazza:

- Aligvári-mező					azonosítási szám: 26739	(R1)

hrsz.: 086/2, 086/4, 086/5

- Vadalmás						azonosítási szám: 28846	(R2)

hrsz.: 070/5, 073/37, 073/39

- Szemenyei legelő					azonosítási szám: 28847	(R3)

hrsz.: 0170/1

- Gály-parlag					azonosítási szám: 30712	(R4)

hrsz.: 045/1, 045/2, 045/6

- Tótrét I. bányató					azonosítási szám: 35549	(R5)

hrsz.: 0180/2, 0180/4, 0180/5

- Hosszú-dűlő					azonosítási szám: 40219	(R6)

hrsz.: 079/25, 079/28, 079/34

- Kerka-part						azonosítási szám: 49730	(R7)

hrsz.: 0257/3

- Csernyec-vár					azonosítási szám: 45162	(R8)

hrsz.: 0218/2, 0220, 0228/1

16.§

Általános településkép-védelmi, környezetépítési szabályok

(1)	Az alább felsorolt szabályok a falusias lakóövezetek (Lf1-Lf5) és a településközpont vegyes övezet (Vt) épületeire és építményeire vonatkoznak:

- Magas tető 35-45 fokos hajlásszöggel építhető, fedése mázatlan égetett agyag cserép vagy annak színéhez hasonló színű, más anyagú tetőfedő elem vagy egyéb természetes anyagú fedés (pl.: zsindely, zsúp) lehet. Más – különösen az élénk – színű (piros, zöld, kék stb.) fedés nem engedélyezhető. Manzard jellegű tető nem építhető, a tetősíkból kilépő tetőablakok összes függőleges síkon mért felülete nem lehet több a magas tető függőleges síkon mért vetülete 15%-ánál. Magas tető építése esetén tetőterasz a tetőtéri szinten nem építhető.

- Az épületek vakolt felületei színezésénél világos színárnyalatok alkalmazandók. Keveretlen alapszínek (sárga, kék, piros, zöld) vagy azok csak fehér színnel való keverésével nyert színek nem alkalmazhatók.

- Tömör utcai kerítés nem engedélyezhető. A kerítés legfeljebb 1,90 méter magas lehet, és legalább 75%-ban áttörtnek kell lennie. A lábazat 50 cm magasságig tömör kialakítással is készülhet.

- Terepszint alatt az építési övezetekben és övezetekben a beépítési mérték legfeljebb 25%-át meghaladó mértékben szabad (pincét, stb.) építeni.

- A telkek be nem épített részén az eredeti terepfelszín átalakítása terasz létesítésére vagy bármilyen célra legfeljebb az engedélyezett beépítési mérték által meghatározott terület 50%-a mértékéig engedélyezhető. Az épületek terepből való kiemelése mesterséges dombbal, vagy egyéb módon nem engedélyezhető.

(2)	Az alább felsorolt szabályok a Hétvégiházas üdülőövezetek (Üh1-Üh5) épületeire vonatkoznak:

- Magas tető 35-45 fokos hajlásszöggel építhető, fedése mázatlan égetett agyag cserép vagy annak színéhez hasonló színű, más anyagú tetőfedő elem vagy egyéb természetes anyagú fedés (pl.: zsindely, zsúp) lehet. Más – különösen az élénk – színű (piros, zöld, kék stb.) fedés nem engedélyezhető. Manzard jellegű tető nem építhető, a tetősíkból kilépő tetőablakok összes függőleges síkon mért felülete nem lehet több a magas tető függőleges síkon mért vetülete 15%-ánál. Magas tető építése esetén tetőterasz a tetőtéri szinten nem építhető.

- Az épületeket természetes anyagokból (tégla, fa stb.) kell készíteni. Vasbeton szerkezet csak a pilléreknél („lábaknál”), illetve a járószint födéménél alkalmazható. A vakolt felületek színezésénél világos színárnyalatok alkalmazandók. Keveretlen alapszínek (sárga, kék, piros, zöld) vagy azok csak fehér színnel való keverésével nyert színek nem alkalmazhatók.

- Kerítés nem engedélyezhető

- Terepszint alatti építmény, pince nem engedélyezhető.

(3)	Az alább felsorolt szabályok a község teljes területére vonatkoznak:

- A község területén minden, a közterületekre állandó vagy ideiglenes jelleggel kihelyezett kisarchitektúra elem (kioszk, elárusító bódé, hirdetőtábla, autóbuszváró stb.) kialakítását a község hagyományos építészeti-környezeti karakteréhez igazodóan kell biztosítani.

- Az a) pont alattiak érvényesítendők az épületeken elhelyezett és az egyéb (pl.: az utak mentén elhelyezett) cégtáblákra, reklámokra vonatkozóan is.

- Az a) és a b) pont alatti, 1,00 m2-nél nagyobb elemek elhelyezése építési engedély köteles. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a cégtáblák, reklámok épületen való elhelyezését, színtervét bemutató tervrajzot is.

17.§

Ásványvagyon gazdálkodási követelmények

(1)	A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1.§ (5) b), 3.§ (1) bekezdése, valamint a 44/A.§ értelmében:

  - Az ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhető. Ezen tevékenységek végzéséhez a Bányakapitányság engedélye, illetve más hatóság engedélye esetén a Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

  - Az ásványi nyersanyag – a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3.§ e./ bekezdésben meghatározott talaj kivételével – kitermelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenységek engedélyezési eljárásaiban a Pécsi Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyéről elszállításra, illetve nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és ennek során üzletszerűen hasznosul, értékesül.

(2)	A 300 m2-nél nagyobb alapterületű bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségek létesítésére, használatbavételére és megsemmisítésére irányuló építéshatósági eljárásokba a bányászatról szóló törvény 46.§ (1) bekezdése alapján a Bányakapitányságot szakhatóságként be kell vonni, amennyiben a tárolótér felett természetes kőzetréteg található és a tárolótér nem szerves része a földfelszín feletti építménynek.

18.§

Környezetvédelmi előírások

Zaj elleni védelem

(1)	A község területén csak olyan technológia alkalmazására, létesítmények üzemeltetésére lehet hatósági engedélyt adni, melynek zajkibocsátása, az általa keltett rezgés nem haladja meg a környezetvédelmi és népegészségügyi előírásokban foglalt határértékeket.

(2)	A 8/2002.(III.22.) KöM EüM együttes rendeletben foglalt zaj- és rezgésterhelési határértékeket be kell tartani.

Víz- és talajvédelem

(3)	Az élővizek, a vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelme érdekében figyelembe kell venni az 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.

(4)	A talaj minőségvédelme érdekében a község területén tarlót égetni vagy élő növényzetet égetéssel pusztítani tilos.

(5)	Építési- és egyéb tevékenységek csak olyan módon végezhetők, hogy ne idézzék elő a talaj erózióját.

(6)	Az építési munkálatok megkezdése előtt a termőtalajréteget szakszerűen le kell termelni és deponálni kell. A termőföld legfeljebb fél évig tárolható depóniában. A termőföldet – amennyiben lehetséges – a telken belül kell felhasználni. Más esetben lehetőség szerint zöldfelületek létesítésénél kell felhasználni, az engedélyező által meghatározott, és az illetékes talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján jóváhagyott területen.

(7)	Ha bontási, vagy egyéb talajmunka, munka során szennyezett talaj, vagy bármilyenhulladék kerül elő, azt haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, és a munkálatokat fel kell függeszteni. A szennyezett talaj vagy hulladék kezelése csak az illetékes környezetvédelmi- és talajvédelmi hatóság előírásai alapján történhet.

Levegőtisztaság védelem

(8)	A levegőtisztaság tekintetében a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó légszennyezési határértékek tartandók be.

(9)	A község területén jelentős légszennyezéssel járó tevékenység nem folytatható.

(10)	A község területén diffúz légszennyezést okozó tevékenység csak zárt térben, a kiporzás megakadályozása mellett folytatható.

Hulladékkezelés

(11)	A települési hulladékkal és a köztisztasággal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok – 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet; 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet; 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet – szerint kell eljárni.

(12)	A veszélyes hulladékkal kapcsolatban a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(13)	A hulladékolajokkal, elemekkel, akkumulátorokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok – 4/2001.(II.23.); 9/2001.(IV.9.) KöM rendeletek – szerint kell eljárni.

19.§

Közművek

Általános előírások

(1)	Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető.

(2)	A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol új építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. A szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni.

(3)	A feleslegessé vált közműveket fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

(4)	A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a célszerű közös kivitelezés érdekében.

(5)	A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és takarékos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, azt nem szabad elépíteni.

(6)	A település beépített és beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak akkor adható, ha a közművesítettség mértéke az építési övezetekben kielégíti az OTÉK szerinti teljes közművesítettséget.

(7)	A település beépítésre nem szánt területén, bel- és külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szálláshelyet biztosító, vagy gazdasági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, illetve meglévő épület felsorolt célra történő funkció váltása csak akkor engedélyezhető, ha (10) bekezdésben foglaltaknak megfelelő egészséges ivóvízellátás és villamosenergia ellátás, valamint (16) bekezdés c) d) és f) pontja szerinti szennyvízelvezetés és a (18), (20) és (21) bekezdések szerinti felszíni vízrendezés biztosítható.

Vízellátás

(8)	A beépített és beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes ivóvíz ellátás biztosítása esetén adható.

(9)	A település új vezetékeinél körvezeték esetén NÁ 80, ágvezetéknél NÁ 100 mm-es minimális közcső fektethető. Ettől kisebb átmérő alkalmazása az üzemeltető és a Tűzoltóság hozzájárulásával a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adhat.

(10)	A beépítésre nem szánt bel- és külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szálláshelyet biztosító, vagy gazdasági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, illetve meglévő épület felsorolt célra történő funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható.

(11)	A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vezetékhálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

(12)	A tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 méternél közelebb kell elhelyezni az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján. Az oltóvíz igények kielégítéséhez és a tűzcsapok helyének meghatározásához az illetékes tűzoltó-parancsnoksággal és a Vízművel egyeztetni kell.

(13)	Azokban a létesítményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból kivehető vízmennyiséget, a vezeték keresztmetszet bővítésével, illetve helyi megoldással kiegészítve, tűzi-víztároló építésével kell az oltó-vízigényt biztosítani

(14)	A község területén egyéni vízbeszerzés (házi kút létesítése) vízjogi létesítési engedély alapján engedélyezhető.

Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés

(15)	A település új beépítési területein elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell létesíteni.

(16)	A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a községben a talaj és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a község teljes közigazgatási területén tilos, még átmenetileg – rövid időre sem – engedélyezhető.

- A nyílt árkokra, patakokra, egyéb időszakos vagy állandó vízfolyásokra való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvízbevezetés tilos.

- A csatornázásra került utcákban, az érintett telkeket a közcsatornára való rákötésre kötelezni kell.

- A település beépítésre nem szánt területén elhelyezkedő építményekben keletkező szennyvizeket, ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 3,00 m3-t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozás 100 m-en belül nem lehetséges, a szennyvizeket szigorúan – ellenőrzötten – zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. A zárt tároló mérete legalább akkora kell legyen, hogy – az időjárás viszontagságaira is felkészülve – egyhavi szennyvíz tárolására megfeleljen. Építési engedély addig nem adható, ameddig a szennyvízgyűjtő medence szippantókocsival történő megközelítési módja nem biztosítható. Ha a közcsatorna hálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100,00 m távolságra megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre.

- Ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 3,00 m3-t, és a közcsatorna hálózathoz való csatlakozás 200,00 méteren belül nem lehetséges, a megfelelő befogadó rendelkezésre áll, egyéb előírások nem tiltják, a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, illetve az ÁNTSZ meghatároz.

- A településen gazdasági területet kialakítani csak szennyvízcsatornára való csatlakozási lehetőség rendelkezésre állása esetén szabad.

- Gazdasági területfelhasználásban lévő telkek esetében, ideértve az egyéb területhasználatokban lévő telkeken engedélyezett vállalkozásokat is, a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.

Csapadékvíz elvezetése

(17)	Zárt, illetve nyílt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített és a beépítésre szánt területen. A beépített, valamint a beépítésre szánt területen burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhető.

(18)	A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével szabad.

(19)	A terület hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a csapadékvíz elvezetésére:

-Zárt vagy felszínközeli, illetve nyílt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített, illetve a beépítésre szánt területen.

-Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, a már üzemelő közlekedési utak mentén.

- Településközpontban a zárt rendszerű felszínközeli csapadékcsatornákat ki kell építeni a területgazdálkodás és az üzemeltetés érdekében.

(20)	A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb – fél hektárt (5000m2) meghaladó telekterületű – beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

(21)	20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.

(22)	Karbantartás, illetve árvízi védekezés számára:

- az önkormányzati  és  társulati  kezelésben  lévő  árkok  kisvízfolyások  part-éleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 2 m, a másik oldalon legalább 1 m,

- az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak part-élétől 5-5 m

szélességű sáv szabadon hagyandó.

- A Mura folyó árvízvédelmi létesítményeitől a mentett oldalon a 10 m-es sávon belül még átmeneti időre sem engedélyezhető építmény elhelyezése ill. anyagok tárolása. Árvízvédelmi töltésben és a töltéslábtól 10-10 m-es távolságon belül közművet fektetni nem szabad, töltést keresztezni az ágazati előírások szerint lehet.

- Árvízzel veszélyeztetett belterületen az épületeket a mértékadó árvízszint fölött 1,0 m-re kell elhelyezni.

Villamosenergia ellátás

(25)	Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból a burkolt utakkal rendelkező területeken, illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor beépített és beépítésre szánt területen új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamosenergia ellátási hálózatot építeni, meglévő hálózat átépítésével járó rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad.

(26)	Burkolat nélküli utakkal feltárt területeken, valamint beépítésre nem szánt területeken, illetve a beépített és beépítésre szánt területeken abban az esetben, ha a közterület keresztmetszete a földkábeles elhelyezést nem teszi lehetővé, a villamosenergia ellátás hálózatainak föld feletti vezetése fennmaradhat, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútrorozási lehetőségének a biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

(27)	Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.

### (28) 	A föld feletti villamos vezetékek biztonsági övezetének megállapításánál a II. / 1984. (VIII. 22.) IpM. számú rendeletet és az MSZ 151/2000 szabványt kell figyelembe venni. A föld feletti villamos vezetékek biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő vezetőtől kifelé mérten általában:

- 400 kV-on 23 - 23 m,

- 220 kV-on 18-18 m,

- 120 kV-on 13 -13 m,

- 20 kV-on 5 - 5 m és

- 0,4 kV-on 1- 1 m.

Földgázellátás

(29)	A nagyközép-nyomású gázvezeték védőtávolság igénye 5-5 m, a középnyomású gázvezetékek védőtávolsága átmérőtől függően 3-3 m a vezeték szélétől mérten.

(30)	Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezések a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetők.

Hírközlés

Vezetékes hírközlés

(31)	Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból a beépített és beépítésre szánt területen, a burkolt utakkal rendelkező területen, illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor új vezetékes hírközlési hálózat létesítésekor, illetve meglévő hálózat rekonstrukciójakor a föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezése előnyben részesítendő. A földfeletti vezetés esetén területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni.

(32)	A beépítésre nem szánt területeken a vezetékes hírközlési hálózatok földfeletti vezetése esetén területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a biztosítására a távközlési szabadvezetéket, légkábelt és a villamosenergia elosztási, a közvilágítási szabadvezetékeket, légkábeleket közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni.

Vezeték nélküli hírközlés

  - A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előírt magassági korlátozás betartandó.

(34)	Közszolgálati hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el. Hírközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen:

- sziluett-vizsgálat készüljön;

- az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás lefolytatásra kerüljön;

- az engedélykérelemhez a Sugárbiológiai Intézet szakvéleményét is csatolni kell.

(A községben vezeték nélküli közcélú létesítmény elhelyezése nem javasolt, de nem tiltott, ezért külön szabályozása nem szükséges.)

20.§

Záró rendelkezés

(1)	Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett engedélyezési és egyéb hatósági eljárások során kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2/1992.(X.28.) számú rendelete a település rendezési tervéről, valamint Muraszemenye üdülőterület részletes

rendezési tervéről szóló 4/1998.(XII.16.) számú rendelet.

Muraszemenye, 2007. december 14.

Stefanec Mária 			Dr. Ratkovics Ágnes

polgármester	                                                körjegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csörnyeföld, 2007. december 14.

Dr. Ratkovics Ágnes

körjegyző

# Footnotes

Beiktatta a 8/2011.(XII.5.) önkormányzati rendelet   Hatályos: 2012. január 5.

Beiktatta a 8/2011.(XII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. január 5.

Módosította a 8/2011.(XII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. január 5.